## Slide 1: Filtre - prehľad
Slavomír Slovenkai

## Slide 2: Accelerometer
Meria zrýchlenie pôsobiace na zariadenie, tým že meria zrýchlenie pôsobiace priamo na seba
Pričom pri vertikálnom smere zahrňuje aj gravitačné zrýchlenie g

## Slide 3: Filtre pre úpravu dát
LowPass Filter
Kalmanov Filter
Variance Filter

## Slide 4: LowPass Filter
yi = yi-1 + alpha * (xi - yi-1)
yi = alpha * xi + (1-alpha)*yi-1
alpha
  vyhladzovacia konštanta
  čím je alpha väčšia, tým sa viac prihliada na hodnotu vstupu
  určuje váhu vstupnej hodnoty

## Slide 5: yi = alpha * xi + (1-alpha)*yi-1

## Slide 6: Lineárny Diskrétny Kalmanov Filter
Pracujeme s jedným vstupom
Všetky matice sú jednorozmerné

## Slide 7
Kovariancia
Disperzia
Disperzia
- stredná kvadratická odchýlka merania
Stredná odchýlka merania
- charakterizuje ako sú vzdialené hodnoty merania od strednej hodnoty

## Slide 8: Nastavenie aktuálnej meranej hodnoty
xk = Axk-1 + Buk-1 + wk-1
zk = Hxk + vk

## Slide 9: xk = Axk-1 + Buk-1 + wk-1
xk - aktuálny stav systému
xk-1 - predchádzajúci stav systému (vstup)
u - riadiaca premenná (nepoužívame)
w – procesný šum (náhodná premenná – my nepoužívame)
A = 1 – upravuje vzťah aktuálneho stavu vzhľadom na predchádzajúci ak nie sú prítomné riadiaca premenná u alebo procesný šum w
B = 0 – nemáme riadiaci vstup

## Slide 10: zk = Hxk + vk
xk - aktuálny stav systému (vstup)
zk - meraná hodnota (vstup)
v - šum merania (náhodná hodnota – my nemáme)
H = 1 – upravuje stav merania (neupravujeme ho)

## Slide 11: Nastavenie aktuálnej meranej hodnoty
xk-1 = vstup
xk = Axk-1 + Buk-1 + wk-1
zk = Hxk + vk
zk = vstup

## Slide 12: Predikcia
xk = A* xk-1 + B*uk-1
xk = xk-1
Pk= Pk-1 + Q
P - odhad kovariancie chyby
Q - kovariancia procesného šumu

## Slide 13: Oprava
K = Pk / (Pk + R)
x = xk + K * (zk – xk)

## Slide 14: K = Pk / (Pk + R)
K - odhad Kalmanovho zosilnenia
P - odhad kovariancie chyby
R - kovariancia šumu merania (konštanta)

## Slide 15: x = xk + K * (zk – xk)
xk - stav systému (predchádzajúca hodnota)
zk - meraná hodnota
K - odhadnuté Kalmanovo zosilnenie
x - výstup

## Slide 16: Do ďalšieho merania sa posúva
Pk = (1 – K )* Pk (ako Pk-1)
x (ako xk-1)
Konštanty ktorými ovplyvňujeme filter
  R - kovariancia šumu merania
  Q - kovariancia procesného šumu

## Slide 17: Zhrnutie Kalmanovho filtra
x = xk-1 + ( (Pk-1 + Q) / ((Pk-1 + Q) + R)) * (vs – xk-1)
x = xk-1 + K * (zk – xk-1)
x = xk-1 + K *zk – K*xk-1
xk = K*vstup + (1-K)*xk-1
/ yi = alpha * vstup + (1-alpha)*yi-1 /

## Slide 18: x = K*vstup + (1-K)*xk-1

## Slide 19: Variance (odchýlka)
počíta disperziu vstupných hodnôt

## Slide 20: Variance filter
Zoberie hodnoty vzdialené od seba maximálne 500 (veľkosť okna) časových jednotiek (xi)
Vypočíta priemer z xi každých 40 časových jednotiek (zi) – vyhladzovanie dát
Vypočíta odchýlku zi

## Slide 22: Filtre pre zisťovanie kritických bodov
Sledovanie prahu
Sledovanie prahu a počtu
Sledovanie prahu a času

## Slide 23: Sledovanie prahu
Keď vstup prekročí prahovú hodnotu, vznikne kritický bod
Keď vstup klesne opäť pod prahovú hodnotu, vznikne ďalší kritický bod
2 kritické body značia začiatok pohybu alebo koniec

## Slide 24: Sledovanie prahu a počtu
Počíta počet hodnôt nad prahom
Ak tento počet presiahne akceptovaný počet, vznikne kritický bod
1 kritický bod značí začiatok alebo koniec pohybu

## Slide 25: Sledovanie prahu a času
Počíta rozdiel časových pečiatok prvej a poslednej hodnoty nad prahom
Ak tento čas presiahne akceptovaný čas, vznikne kritický bod
1 kritický bod značí začiatok alebo koniec pohybu

## Slide 26: Ďakujem za pozornosť